薪ストーブ設置上の注意

薪ストーブを設置する際には、ストーブメーカーが提唱する機種ごとの安全指示に従い、十分な知識や技術をもった専門の施工業者に相談しましょう。

薪ストーブによる火災を予防するために、設置の際には特に次の点に注意してください。

（自主基準）

１．炉台・炉壁を設ける

保護の方法は、レンガ積みが一般的ですが、

専用の遮熱版を使用する方法もあります。

薪ストーブ本体と可燃性の壁との間隔は、

ストーブの種類や設置方法等により異なりま

すので、専門家に相談しましょう。

特に、壁と炉壁の間には低温炭化を防ぐた

め25mm以上の空気層を設けるなどし、壁

に熱を伝えないようにしてください。

２．煙突と可燃物の距離をあける

安全を確保するため、煙突と可燃物の距離をあけて下さい。

（ シングル煙突では46cm以上、二重煙突では15cm以上あけると安全です。）また、煙突が壁を貫く部分には、二重煙突及び不燃材のめがね石を使用して下さい。

薪ストーブでの火災について

薪ストーブによる火災が発生しないよう設置、使用には十分注意して下さい。

薪ストーブによる火災の多くが、次の煙道火災と低温炭化による火災です。

煙突内部に付着したタールやに火がうつり、煙突内で激しく燃える現象。

煙突の先端から炎が噴きだし、火災となる危険性があります。

＜対　策＞

- 煙突の設置は曲がり部分を少なくし、タールがたまりにくいようにする。

- 断熱効果の高い二重煙突を選び、タールの発生を抑える。

- 乾燥が不十分な薪は煤が多く発生するため、十分乾燥した薪を使用する。

- 煙突掃除を定期的に行う。

薪ストーブ周辺の床や壁、煙突周辺の木材が、

高熱に長時間さらされることで、除々に炭化し

突然自然発火する現象。

＜対　策＞

- 壁や床に熱を伝えないような断熱・耐熱対策を十分行う。

- 煙突と可燃物の距離をあける。

- 煙突が壁を貫く部分には、二重煙突及び不燃材料のめがね石を使用する。

また、薪ストーブ使用による煙の発生については、近隣住宅等に迷惑とならない

よう注意して下さい。

郡上市役所農林水産部林務課

℡(0575)67-2121　　Fax(0575)66-0157

# Text boxes

参 考

（設置例）

炉台

可燃物

炉壁

25mm以上

空ける

シングル煙突

天井や壁などの可燃物から46cm以上あける

二重煙突

天井や煙などの可燃物から15cm以上あける

4６0

460

4６0

※　法律上では15cmですが、シングル煙突では46cm以上離したほうが安全です。

煙道火災

低温炭化